Телевизионная приставка —X8 X9

Руководство Пользователя

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ！

Благодарим за покупку данного устройства, которое даст вам много хороших впечатлений! Перед тем, как начать использование приставки, внимательно изучите данное Руководство. Если у вас останутся вопросы, посетите официальную страницу PIPO на Фейсбуке: www.facebook.com/pipocn, где можно задать свои вопросы и обменяться опытом работы с PIPO X8. Спасибо！

Основные характеристики устройства：

- WiFi подключение, легкая синхронизация воспроизведения;

- Создано на базе архитектуры Intel Baytrail 3736F, частота процессора 2.16 ГГц.

# ГЛАВА I Краткий обзор X8 и X9

## 一、 Внешний вид X8

Кнопки и разъемы

1： кнопка включения питания;

2, 6： порты USB для подключения периферийных устройств;

3： гнездо для наушников;

5: гнездо подключения карты памяти: для карт TF, максимум до 64 ГБ;

7: порт HDMI;

8: гнездо Lan RJ45 для подключения кабеля сети интернет;

9: гнездо подключения электропитания (12 В, постоянный ток);

## 二、Технические характеристики устройства

| Название позиции | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Процессор | Baytrail 3736F ，частота от 1.83 ГГц, до 2.16 ГГц |
| 2 | ЖК дисплей | 7”1280*800 пиксел |
| 3 | Оперативная память | 4 ГБ |
| 4 | Постоянная память | 32 ГБ или 64 ГБ |
| 5 | ОС | Windows 8.1 с Bing + Android 4.4 |
| 4 | WiFi | 2.4 ГГц, сигнал WiFi |
| 6 | Порты подключения | HDMI 1.4； MicroUSB для питания и обновления, а также USB2.0 для периферийных устройств |
| 7 | Переключатель | Переключение режимов, сброс, обновление |
| 8 | Bluetooth | 4.0 |

## 三、Дополнительные принадлежности X8

| Название |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Блок питания | шт | 1 |
| Руководство пользователя | шт | 1 |

# ГЛАВА II  Инструкции по эксплуатации

## 一、Включение OС

1. Подключите блок питания 12 В, 2.4 А в гнездо X8 подачи 
постоянного тока.

2. Чтобы включить устройство, на несколько секунд нажмите и
         удерживайте кнопку включения питания.

3. Выберите тип ОС (Android или Windows): нажмите на иконку Android для загрузки ОС Android, или на иконку Windows для загрузки ОС Windows.

4.Переключение между ОС

Когда вы под системой Windows, нажмите на иконку “Win to And” для переключения в ОС Android.

Когда вы работаете под Android, проведите по экрану в правый верхний угол и нажмите на иконку переключения ОС, чтобы перейти под Windows.

5. Вывод через HDMI разъем

Перейдите на меню в “Device”-“project”, и подключите X8 к 
телевизору (к любому дисплею) через кабель HDMI.

5.1 Вывод только на экран PC

Изображения показываются только в приставке X8, а HDMI 
выход будет отключен.

5.2 Дублирование изображения

Изображение, передаваемое через выход HDMI на экран телевизора, может оказаться не на весь экран, потому что разрешение ЖК дисплея X8 LCD составляет 1280*800, и выход через HDMI на экран телевизора также будет показан с

разрешением 1280*800.

5.3 Режим Extend (расширенный)

При переходе из режима Project (проект) в Extend (расширенный), возможна блокировка вращения X8. В результате вы не сможете поворачивать ЖК дисплей X8. Для разблокировки, сделайте 
продолжительное нажатие на экран (до нескольких секунд) и 
перейдите в настройки меню, подобные показанным на рисунке:
”graphics options ”—“rotation”—“built-in display” или “digital television".

ЖК дисплей X8 является первичным (первым) экраном, а экран телевизора- вторым. При перемещении курсора мыши за пределы первого экрана, курсор окажется на втором экране (и наоборот: при перемещении курсора за пределы второго экрана вы переходите на первый). Первый и второй экраны- это отдельные дисплеи и вы можете выполнять на них разные задачи. Например, можносмотреть видео на втором экране и одновременно общаться с 
друзьями в чате скайпа или what’s up на первом экране. 
В режиме Extend (расширенный) есть много преимуществ и вам остается только их изучить!

5.4 Режим только со вторым экраном

В этом режиме видеоинформация отображается только на 
экране телевизора (второй экран), а ЖК X8 будет отключен. Но иногда ихображение на втором экране может быть перевернуто. 
В этом случае следует повернуть X8 и перевести устройство в 
горизонтальное или вертикальное положение. В результате на втором экране появится нормальное изображение.

## Другие функции

- Функция сброса

# Для сброса или восстановления X10, перейдите в меню на пункты: “setting”--”change PC setting”—“update and recovery”

- Обновление системы и устранение ошибок в ПО

Пожалуйста, загрузите инструменты WINPE-TOOLS и образы X8 с официального сайта PIPO: www.pipo.cn/en  - на сайте перейдите в раздел меню Service (сервис)

# Выполните данную процедуру:

# 1 Скопируйте файл WINPE_TOOLS на USB накопитель (карту памяти), причем поместите этот файл в корень (ROOT) (формат USB накопителя может быть NTFS и FAT32, это зависит от типа образа, например, для W3, размер файла .wim превышает 4 Гб и формат должен быть NTFS), USB имя должно быть : WINPE.

# 2. Скопируйте образ в папку "Image" внутри WIMPE_TOOLS. Например, скопируйте "install.wim "  & " winre.wim " в подкаталог W3 каталога images инструментов WINPE_TOOLS

# Если вы устанавливаете образы типа W4, откройте текст скрипта и замените имя main_w4.cmd на Main.cmd, а также удалите или переименуйте другой файл main.cmd.

# После выполнения всех вышеописанных шагов, перезапустите приставку со вставленной USB картой памяти.

## Декларация

Наличие ядовитых веществ приведено в данной таблице：

| Часть устройства | Наименование опасного вещества |
| --- | --- |
|  | свинец （Pb） | ртуть （Hg） | кадмий （Cd） | хром （Cr6+） | полибромдифенил （PBB） | полибромистый дифенилэфир （ PBDE） |
| Корпус | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| Печатная плата | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Батарея | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ЖК диспл. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Кабель | × | ○ | ○ | ○ | × | × |

○： отсутствует

×： присутствует