Телевизионная приставка—X10

Руководство Пользователя

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ！

Благодарим за покупку данного устройства, которое даст вам много хороших впечатлений! Перед тем, как начать использование приставки, внимательно изучите данное Руководство. Если у вас останутся вопросы, посетите официальную страницу PIPO на Фейсбуке: www.facebook.com/pipocn, где можно задать свои вопросы и обменяться опытом работы с PIPO X10. Спасибо！

Основные характеристики устройства：

- WiFi подключение, легкая синхронизация воспроизведения;

- Создано на базе архитектуры Intel 8300, частота процессора 
1.84 ГГц；

# Глава I Краткий обзор X10

## 一、 Внешний вид X10

Кнопки и разъемы (слева направо)

1： кнопка включения питания;

2, 6： порты USB для подключения периферийных устройств;

3： гнездо для наушников;

5: гнездо подключения карты памяти: для карт TF, максимум до 64 ГБ;

7: порт HDMI;

8: гнездо Lan RJ45 для подключения кабеля сети интернет;

9: гнездо подключения электропитания (5 В, постоянный ток);

10: Порт RS232 (опция).

## 二、Технические характеристики устройства

| Название позиции | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Процессор | Intel Cherrytrail 8300, 4 ядра, частота до 1.84 ГгЦ |
| 2 | ЖК дисплей | 10.8’’ 1920*1280 пиксел |
| 3 | Оперативная память | 4 ГБ DDR 3L |
| 4 | Постоянная память | 64 ГБ |
| 5 | ОС | Windows 10 (домашнее издание), Office (Word, PPT, Excel – мобильные версии ) |
| 4 | WiFi | 802.11 b/g/n |
| 6 | Порты подключения | USB (входные) 4, выходной порт HDMI, разъем Micro SD，аудио выход, RJ45, для вентилятора охлаждения |
| 7 | Переключатель | Переключение режимов, сброс, кнопка обновления |
| 8 | Bluetooth | 4.0 |

## 三、 Дополнительные принадлежности X10

| Название |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Блок питания | шт | 1 |
| Руководство пользователя | шт | 1 |

# ГЛАВА II  Инструкции по эксплуатации

## 一、Включение OС

1. Подключите блок питания 5 В, 3 А в гнездо X10 подачи 
постоянного тока.

2. Чтобы включить устройство, на несколько секунд нажмите и
         удерживайте кнопку включения питания.

3. Вывод через HDMI разъем

Перейдите на меню в “Device”-“project”, и подключите X10 к телевизору (к любому дисплею) через кабель HDMI.

4.1 Вывод только на экран PC

Изображения показываются только в приставке X10, а HDMI выход будет отключен.

4.2 Дублирование изображения

Любое изображение на X10 будет передаваться через кабель HDMI на другие дисплеи.

4.3 Режим Extend (расширенный)

При переходе из режима Project (проект) в Extend (расширенный), возможна блокировка вращения X10. В результате вы не сможете поворачивать ЖК дисплей X10. Для разблокировки, сделайте 
продолжительное нажатие на экран (до нескольких секунд) и 
перейдите в настройки меню, подобные показанным на рисунке:
”graphics options ”—“rotation”—“built-in display” или “digital television”.

ЖК дисплей X10 является первичным (первым) экраном, а экран телевизора- вторым. При перемещении курсора мыши за пределы первого экрана, курсор окажется на втором экране (и наоборот: при перемещении курсора за пределы второго экрана вы переходите на первый). Первый и второй экраны- это отдельные дисплеи и вы можете выполнять на них разные задачи. Например, можно 
смотреть видео на втором экране и одновременно общаться с 
друзьями в чате скайпа или what’s up на первом экране. 
В режиме Extend (расширенный) есть много преимуществ и вам остается только их изучить!

4.4 Режим только со вторым экраном

В этом режиме видеоинформация отображается только на 
экране телевизора (второй экран), а ЖК X10 будет отключен. Но иногда ихображение на втором экране может быть перевернуто. 
В этом случае следует повернуть X10 и перевести устройство в 
горизонтальное или вертикальное положение. В результате на втором экране появится нормальное изображение.

## Другие функции

- Функция сброса

# Для сброса или восстановления X10, перейдите в меню на пункты: “setting”--”change PC setting”—“update and recovery”

- Обновление системы и устранение ошибок в ПО

Пожалуйста, загрузите инструменты WINPE-TOOLS и образы X10 с официального сайта PIPO: www.pipo.cn/en  - на сайте перейдите в раздел меню Service (сервис)

# Выполните данную процедуру:

# 1 Скопируйте файл WINPE_TOOLS на USB накопитель (карту памяти), причем поместите этот файл в корень (ROOT) (формат USB накопителя может быть NTFS и FAT32, это зависит от типа образа, например, для W3, размер файла .wim превышает 4 Гб и формат должен быть NTFS), USB имя должно быть : WINPE.

# 2. Скопируйте образ в папку "Image" внутри WIMPE_TOOLS. Например, скопируйте "install.wim "  & " winre.wim " в подкаталог W3 каталога images инструментов WINPE_TOOLS

# Если вы устанавливаете образы типа W4, откройте текст скрипта и замените имя main_w4.cmd на Main.cmd, а также удалите или переименуйте другой файл main.cmd.

# После выполнения всех вышеописанных шагов, перезапустите приставку со вставленной USB картой памяти.

## Декларация

Наличие ядовитых веществ приведено в данной таблице：

| Часть устройства | Наименование опасного вещества |
| --- | --- |
|  | свинец （Pb） | ртуть （Hg） | кадмий （Cd） | хром （Cr6+） | полибромдифенил （PBB） | полибромистый дифенилэфир （ PBDE） |
| Корпус | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| Печатная плата | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Батарея | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ЖК диспл. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Кабель | × | ○ | ○ | ○ | × | × |

○： отсутствует

×： присутствует